## Slide 1
HTC VIVE Ultimate Tracker ve XR Tabanlı Oyunlaştırılmış Alt Ekstremite Hareket Analizi Sistemi
Yürütücü: Muhammet Çiğdem
Danışman: Samet Tonyalı
Ekip: GMÜ Yazılım Mühendisliği
Özet
Bu çalışmada HTC VIVE Ultimate Tracker ve OpenXR verisini kullanan Unity tabanlı bir XR hareket analizi sistemi geliştirilmiştir. Sistem; kalça ve diz kinematiğini gerçek zamanlı hesaplamakta, tam vücut avatar görselleştirmesi sağlamakta ve oyunlaştırılmış görevler aracılığıyla hareket paternlerini izlemektedir.
Kontrollü iniş, mini squat, tek ayak denge, tek ayak squat ve modifiye anterior reach görevlerinde valgus eğilimi, fleksiyon, reach yüzdesi ve salınım temelli metrikler üretilmektedir. Yapı, tanı koyan bir sistemden çok destekleyici bir hareket tarama prototipi olarak konumlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Hareket Açıklığı, Alt Ekstremite, HTC VIVE Ultimate Tracker, OpenXR, Oyunlaştırma, Hareket Tarama.
Projenin Materyali ve Yöntemi
• Donanım: HTC VIVE Ultimate Tracker (pelvis, femur, tibia), XR başlık ve kontrolcü.
• Yazılım: Unity 6, OpenXR ve VIVE eklentileri.
• Algoritma: İleri (FK) ve ters (IK) kinematik çözücüler; kalibrasyon bazlı sensör-kemik ofseti.
• Mimari: OpenXR Cihaz → Toplama / Eşleme → Kinematik Çözüm → Uygulama (görev motoru + UI).
Kalibrasyon ilişkisi: Q_offset = Q_T⁻¹ · Q_B ; Çalışma anı: Q_B^t = Q_T^t · Q_offset.
Kalça ve diz lokal rotasyonları hiyerarşik FK ile parent-child kemik dönüşümleri üzerinden hesaplanmaktadır.
Amaç ve Hedefler
Amaç: Alt ekstremite hareket analizini XR ortamına taşıyarak sensör verisi, avatar görselleştirme, görev akışı ve kullanıcı geri bildirimini tek yazılım mimarisinde birleştirmek.
Hedefler
• Gerçek zamanlı kalça / diz kinematiği üretimi.
• Tam vücut avatar üzerinden görsel geri bildirim.
• Görev tabanlı tarama akışı (LESS ve Y-Balance kavramsal referans).
• Türkçe yorum ve risk alanı çıktıları.
• Modüler ve sürdürülebilir yazılım yapısı.
Beklenen başarı ölçütleri: düşük gecikmeli açı akışı, kararlı IK temsili, görev başına yorumlanabilir metrik üretimi.
Görev × Metrik Özeti
Görev | Birincil Metrikler | Yorumlanan Patern
Kontrollü iniş | Pik valgus, fleksiyon, sway | Yük kabulü, iniş kalitesi
Mini squat | Diz fleksiyonu, valgus | Çift ayak yüklenmesi
Tek ayak squat | Valgus, fleksiyon, sway | Tek taraflı kontrol
Mod. ant.reach | Reach %, stance valgusu | Dinamik denge
Tek ayak denge | Pelvis sway RMS, hız | Denge kontrolü
Gövde eğimi | Trunk yönelimi | Proksimal kontrol
Reach % = d_reach / L_limb × 100 ; Sway_RMS = √( (1/N) Σ (x_i − x̄)² )
Sonuç ve Öneriler
Sistem; tracker verisinden gerçek zamanlı alt ekstremite kinematiği üretebilmekte, eşzamanlı avatar sürüşü ve görev tabanlı metrik üretimi sağlamaktadır.
Hint kararlılığı, bind-pose sıfırlaması, uzuv oran uyumu ve shin-tracker temsili gibi pratik IK problemlerine yönelik iyileştirmeler belgelenmiştir.
Mevcut çıktı tanı amaçlı değildir. Klinik geçerlilik için referans sistemle nicel doğrulama, görev eşiklerinin kullanıcı grubuna kalibrasyonu ve uzman görüşüyle desteklenmiş örnek veri toplanması önerilmektedir.
Kaynaklar
[1] Norkin & White. Measurement of Joint Motion. F.A. Davis, 2016.
[2] Niehorster ve ark. HTC Vive tracking accuracy. i-Perception 8(3), 2017.
[3] HTC. VIVE Ultimate Tracker Specifications, 2024.
[4] Renström ve ark. Non-contact ACL injuries. Br. J. Sports Med. 42(6), 2008.
[5] Hanzlíková ve ark. LESS systematic review. J. Sci. Med. Sport 24(3), 2021.
[6] Kenwright. CCD inverse kinematics. J. Graphics Tools 16(1), 2012.